## Slide 1
智能产品线规划情况

## Slide 2
CLOUD MANAGE
云服务管理
Hi Cloud Manager
Hi Dom III
Internet
Hi Mit II
Hi Checker
Smart Touch II
Monitor & Control
Remote Service

## Slide 3
控制方式 | 一代产品 | 二代产品
APP控制 | 32($300) | 64($150)
触摸屏 | 64($400) | 160($400)
大集控 | 128($1500/ 2000) | 160($1500/ 2000)
参考：大金面价10寸触摸屏iTM $4500，扩展模块$1060，计费软件$2425；实际价格按55折算，分别是2477，583，1334（泰国市场）。

## Slide 4
在多个室外机系统，300台室内机的空调系统中，要使用集控，推荐什么样的集控方案，成本如何？
控制方式 | 第一代产品 | 第二代产品（未入云） | 第二代产品（云服务） | 备注
APP控制 | 硬件：Hi Mit网关10个 功能：需要10个账号分开控制 价格：$3000 | 硬件：Hi Mit网关5个 功能：1个账号统一管理 价格：$750 | 方案1 硬件：Hi Mit网关5个 功能：1个账号统一管理 价格：$750 | 一个账号下使用多个Hi Mit最多可连接2048个室内机
触摸屏控制 | 硬件：SMART TOUCH网关5个 功能：无法web页访问，需要分开控制 价格：$2000 | 硬件：SMART TOUCH网关2个 功能：可以web页访问，需要分开控制 价格：$800 | 方案2 硬件：SMART TOUCH网关2个 功能：可以web页访问，云平台Web中可以集中控制 价格：$800 | 一个账号下使用多个SMART TOUCH最多可连接？个室内机
Web集中控制 | 硬件：Hi Dom网关3个 功能：无法远程管理 价格：$4500+1000（工控机） | 硬件：Hi Dom网关2个 功能：无法远程管理 价格：$3000+1000（工控机） | 方案3 硬件：Hi Dom网关2个 功能：可以远程管理，无需工控机 价格：$3000 可以使用以上方案1或2来实现 | 
计费集控 | 硬件：Hi Dom网关3个，抄表器1个 功能：无法远程管理 价格：$7000+1000（工控机） | 硬件：Hi Dom网关2个 功能：无法远程管理 价格：$4000+1000（工控机） | 硬件：Hi Dom网关2个 功能：可以远程管理 价格：$4000+1000（工控机） | 

## Slide 5
集中监控：监控同一账号下关联所有设备的所有空调
功能应用：不同设备的功能有独立交互页面进行设置

## Slide 6
POINTS
Hi Dom的非计费版本网关销量会大大降低。
在不想或无法使用云服务的场合，集控方案的成本反而更高。

## Slide 7
Hi Mit II产品
主要参数
一个Hi Mit可连接室内机数量：64
一个群组可连接Hi Mit数量：4
一个群组可有成员（含管理员）数量：16
一个账号可加入群组数量：8
一个群组可有楼层：8
管理员可按房间（房间=空调分组）配置成员的权限，拥有房间权限的成员可以控制该房间内的所有空调。（房间为最小权限管理单位）
经销商能通过项目看到空调，看不到空调状态。

## Slide 8
Hi Mit II产品
主要功能
模式，风量，温度，导风板调节
水模块控制
室内机可以不接线控器，接收器
更换路由
OTA升级
定时、温度联动和手动场景
能耗管理（接电表，或不接电表预测）
皮肤可调黑夜模式
消息提醒（滤网，报警等）
在线报修

## Slide 9
用户
设备控制
数据采集
经销商
查看项目设备信息
无法控制设备
总部/分公司
查看所有/区域设备信息
无法控制设备
电文抓取
……
在线保修
经销商账号审批
内部管理平台页面
设备控制页面
Hi Checker产品

## Slide 10
Gateway产品
Mini Modbus一拖32低成本网关
BACnet网关自主研发（成本）
Brand | Gate type | Model | Ability | Price PLN | Price USD
Gree | Modbus | ME30-24/E4 | 16 systems, 128 IDU/gate, max 255 IDU in one system | 827 | 196.90
 | BACnet | ME30-24/D4 |  | 1740 | 414.29
Midea / MDV | central control | CCM30 | 64 IDU | 1520 | 361.90
 | web TCP/IP | CCM15 |  | 2031 | 483.57
 | Modbus | CCM18NU | 1024 IDU or 16 ODU not in Polish catalog | 4908 | 1,168.57
 | Modbus | CCM18 | 64 ODU | 7508 | 1,787.62
 | BACnet | CCM08 | 64 ODU | 11316 | 2,694.29
Chigo | Modbus | SP-D128 | 128 IDU |  | 0.00
 | BACnet | SP-D130 |  |  | 0.00

## Slide 11
3rd Party Controller支持
Airzone
Honeywell
Nest

## Slide 12
THANKS